Мощные светодиоды фирмы ProLight Opto - PG1N-3Bxx (3 Вт Batwing type)

Без радиатора (Emitter) С радиатором (Star) Тип (без радиатора) Тип (с радиатором) Цвет Световой поток (лм) Длина волны (nm) Угол обзора 21/2 PG1N-3BWE PG1N-3BWS Белый 80 5500 К (темпер.) 110° PG1N-3BVE PG1N-3BVS Белый теплый 72 3300 К (темпер.) 110° PG1N-3BGE PG1N-3BGS Зеленый 70 530 110° PG1N-3BBE PG1N-3BBS Синий 20 470 110° PG1N-3BAE PG1N-3BAS Янтарный 72 590 110° PG1N-3BHE PG1N-3BHS Оранжевый 80 617 110° PG1N-3BRE PG1N-3BRS Красный 64 625 110° Цвет Прямое напряжение Vf(V) Динамическое сопротивление (ом) Прямой ток (mA) Рабочая температура (°С) Температура пайки (°С 5сек макс.) Белый 3.55 1.0 700 -40...+105 260 Белый теплый 3.55 1.0 700 -40...+105 260 Зеленый 3.55 1.0 700 -40...+105 260 Синий 3.55 1.0 700 -40...+105 260 Янтарный 2.20 2.4 770 -40...+105 260 Оранжевый 2.20 2.4 770 -40...+105 260 Красный 2.20 2.4 770 -40...+105 260